NÁVOD NA POUŽITIE

DX-80.188K

DX-114.270K

DX-119.386DB & DSS

DX-200.450K

CHLADNIČKA NA VÍNO

POZOR!

PRED POUŽITÍM SI PROSÍM POZORNE PREČÍTAJTE NÁVOD NA POUŽITIE!

OBSAH

1	BEZPEĆNOSTNÉ ZNAČENIA	3

2	DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY	4

3.	ČASTI CHLADNIčKY NA VÍNO	6

4.	DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	7

5	UVEDENIE DO PREVÁDZKY	8

5.1	Pred použitím	8

5.2	Uvedenie do prevádzky	8

5.3	Elektrické zapojenie	9

5.4	Predľžovací kábel	9

6	prevádzkovaniE	10

6.1	Zvláštné predpisy	10

6.2	Kontrolný Panel	10

6.3	Typy políc, nastavenia	11

7	údržba	14

7.1	Odmrazovanie chladničky na víno	14

7.2	Čistenie	15

7.3     Stav dovolenky	15

7.4	Manipulácia s chladničkou na víno	15

7.5	Typy na šetrenie energiou	15

8	chyba v prístroji?	16

TENTO PRÍSTROJ JE VHODNÝ VÝLUČNE NA SKLADOVANIE VÍNA.

# BEZPEČNOSTNÉ ZNAČENIA

VŽDY DBAJTE NA VAŠU BEZPEČNOSŤ A BEZPEČNOSŤ ĽUDÍ!

Umiestnili sme do tohto návodu na použitie niekoľko správ vzťahujúcich sa na bezpečnosť. Prosím prečítajte si ich a dodržujte bezpečnostné predpisy!

Značenie upozorňujúce na bezpečnosť. Toto značenie upozorňuje Vás na niečo, čo môže spôsobiť Vaše zranenie alebo smrť. Každé bezpečnostné upozornenie nasleduje toto bezpečnostné značenie a ďalej uvidíte jedno z týchto 3 bezpečnostných upozornení:

Keď zabudnete dodržať predpis, ktorý nasleduje po značení „NEBEZPEČIE”, to môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť.

Keď zabudnete dodržať predpis, ktorý nasleduje po značení „POZOR””, to môže spôsobiť značné poškodenie prístroja, zranenie alebo smrť osoby.

Keď zabudnete dodržať predpis, ktorý nasleduje po značení „OPATRNOSŤ”, to môže spôsobiť menšie osobné zranenie alebo  poškodenie prístroja alebo Vášho majetku.

Každá bezpečnostná správa Vás upozorňuje na možné nebezpečia a opíše, ako znížiť riziko zranení a oznámi Vám, aké sú dôsledky nedodržania predpisov.

# DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Pred použitím prístroja je nutné ho umiestniť vhodným spôsobom a uviesť ho do prevádzky podľa inštrukcií opísaných v návode na použitie. Prosím pozorne si prečítajte návod na použitie. V záujme zabránenia požiaru, zraneniam a úrazu elektrickým prúdom nasledujte základné bezpečnostné opatrenia pri použití chladničky na víno:

- Zapojenie len do uzemnenej zásuvky, nepoužívajte adaptér, alebo predlžovací kábel!

- Doporučuje sa zapojenie len do takého elektrického okruhu, na ktorom sa nepoužíva iný prístroj. Použite takú zásuvku, ktorá sa nedá vypnúť tlačidlom alebo ju vytiahnuť zo steny.

- Nikdy nečistite vinotéku horľavinou, pretože aj ich para môže spôsobiť požiar alebo výbuch. Neskladujte pohonú hmotu alebo inú horľavinu alebo plyn v chladničke alebo v jej blízkosti, pretože ide o nebezpečie požiaru alebo výbuchu!

- Pred čistením alebo údržbou sa presvedčte, že do prístroja neide žiadny elektrický prúd!

- Nevytiahnite alebo nestrčte zástrčku do zásuvky mokrou rukou!

- Nepokuste sa o opravu prístroja alebo o výmenu jeho komponentu, len keď je to uvedené v návode na použitie! Všetky ďalšie servisné práce musia byť vykonané len odborníkom!

DODRŽUJTE TIETO BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA!

- Manipuláciu s vinotékou alebo jej uvedenie do prevádzky majú vykonať dvaja alebo viaceré osoby! Zanedbanie tejto inštrukce môže viesť k zraneniu chrbta a iným zraneniam!

- Vinotéka potrebuje vhodnú ventiláciu, preto predná čast prístroja musí byť voľná! Pri umiestnení si vyberte miesto s vhodným vetraním, kde je 10–32 °C! Prístroj chráňte pred vietorom, dažďom a podobnými živlami!

- Prístroj neumiestniť do blízkosti rúry, grilu alebo iného zdroja tepla!

- Vinotéka musí byť zapojená do elektrickej,- vodnej,- a kanalizačnej siete podľa miestnych predpisov! Je nutná štandardná (220-240V AC, 50 Hz), vhodne uzemnená elektrická zásuvka podľa miestnych predpisov.

- Nezamotajte alebo netisnete sieťový kábel!

- Rozmery poistky 15 ampérov.

- V záujme dosiahnutia vhodného fungovania je nutné umiestniť prístroj do vodorovnej pozície.

- Uvedenie prevádzky musí byť vykonané podľa predpisov vzťahujúcich sa na miestny sieťový systém!

- Presvedčte sa, či rúry alebo káble nie sú stisnuté alebo zamotané počas uvedenia do prevádzky!

- Po zapojení si skontrolujte únik!

- Nenechajte, aby dieťa prevádzkovalo, sa hralo alebo vliezlo do chladničky na víno!

- Nepoužívajte čistiaci prostriedok na báze roztoku alebo treciu látku vo vnútri chladničky, pretože tie môžu poškodiť alebo spôsobiť vyblednutie povrchu!

- Prístroj použiť len na stanovený účel!

# ČASTI CHLADNIČKY NA VÍNO

Sémantická schéma má informačný charakter.

（1）Kontrolný panel a regulácia teploty

（2）Sklenené dvere

（3）Rukoväť dverí

（4）Polica

（5）Nastaviteľná nožička

Inštalácia držiaku z nerezovej ocele (čierny model má čierny držiak)

Táto vinotéka obsahuje rukoväť z nerezovej ocele alebo čierna vinotéka s čiernou rukoväťou.

Ak chcete nainštalovať rukoväť, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:

      - Odstráňte tesnenie dverí v oblasti, kde má být rukoväť inštalovaná na ľavej strane, ako je znázornené na obrázku 1 nižšie. Tesnenie je ľahko vyberateľné ručne, bez nutnosti použitia náradia.

- Zarovnajte rukoväť s nainštalovanými skrutkami. Utiahnite skrutky pomocou skrutkovača s hlavou Phillips, pokiaľ rukoväť nezapadne a pevne sa pripevní k rámu dverí. (NEPREŤAHUJTE, spôsobí to poškodenie zostavy rukoväte).

- Namontujte tesnenie dverí do pôvodnej polohy.

- Pokiaľ sa rozhodnete nepoužiť dodanú rukoväť, jednoducho postupujte podľa kroku 1 pre prístup k instalačným škrutkám a vyberte ich a potom vložte dva ozdobné konektory do dvoch otvorov zvlášť. Pokračujte krokom 3, keď chcete umiestniť tesnenie dverí do pôvodnej polohy.

Obrázok # 1                                                     Obrázok # 2

| 1. | Tesnenie | 3. | Skrutkovač s hlavou Phillips |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Skrutka s hlavou Phillips | 4. | Rukoväť |

# DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

| (Pozor!( | V záujme zníženia rizika vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia ľudí nasledujte tieto základné bezpečnostné opatrenia: |
| --- | --- |
| Prečítajte si všetky inštrukcie pred použitím! NEBEZPEČIE alebo POZOR!: Prístroj môže byť nebezpečný pre deti! Nech je prístroj ďaleko od detí, aj vyhodený nepoužitý prístroj môže byť nebezpečný! Pred odovzdaním starého prístroja: Odstráňte dvere! Police umiestniť tak, aby sa deti nemohli vyšplhať na nich! Nenechajte, aby dieťa prevádzkovalo, sa hralo alebo vliezlo do chladničky na víno! Nikdy nečistite vinotéku horľavinou, pretože aj ich para môže spôsobiť požiar alebo výbuch! Neskladujte pohonnú hmotu alebo inú horľavinu alebo plyn v chladničke alebo v jej blízkosti, pretože ide o nebezpečie požiaru alebo výbuchu! Nepokuste sa o opravu prístroja alebo o výmenu jeho komponentu, len keď je to uvedené v návode na použitie! Na miesto starej poistky použite ten istý typ poistky! |

# UVEDENIE DO PREVÁDZKY

## Pred použitím

      - Odstráňte vonkajšie a vnútorne balenie!

      - Kontrolujte, či balík obsahuje nasledujúce príslušenstvá:

        - Police Sapele (DX-80.188K 3 ks, DX-114.270K 4 ks, DX-200.450K 5 ks)

        - 1 ks návodu na použitie

- Vyčistite vnútornú čast chladničky jemnou handrou namáčanou do vlažnej vody!

## Uvedenie do prevádzky

- Miesto vinotéky si vyberte takým spôsobom, aby podlaha udržala aj plne naloženú chladničku!

- Nechajte voľnýriestor 5-8 cm medzi bočnými stranami a nábytkom a medzi zadnou stranou a stenou s cieľom zabezpečenia vhodnej ventilácie!

- Vinotéku umiestniť ďaleko od priameho slnečného žiarenia a ďalších tepelných zdrojov (krby, radiátor, atď.)! Priame slnečné žiarenie môže poškodiť akrylový povrch a tepelný zdroj môže zvýšiť spotrebu. Extrémna zima môže taktiež viesť k nedostatočnému fungovaniu.

- Vyvarovať sa umiestneniu na mokré miesto!

- Prístroj napojte do samostatnej, vhodne inštalovanej a uzemnenej zásuvky. V prípade akýckoľvek otázok, problémov so sieťou alebo uzemnením, prosím obrátiť sa na elektrikára alebo poverený servis!

- Po napojení prístroja do elektrickej siete, nechajte vinotéku fungovať 2-3 hodiny prázdno pred umiestnením vín do chladničky, aby vinotéka dostatočne chladila.

- Prístroj uveďte do prevádzky 24 hodín po dodaní!

## Elektrické zapojenie

| (Pozor!( | Nevhodné použitie uzemnenej zásuvky môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom! V prípade poškodeného sieťového kábla nechajte ho vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku! |
| --- | --- |

- Prístroj musí byť v záujme Vášho bezpečnosti vhodne uzemnený. Sieťový kábel je opatrený zástrčkou s dvoma vidlicami, ktorá môže byť napojená do štandardnej uzemnenej zásuvky s dvoma vidlicami.

- V záujme Vašej bezpečnosti musí byť prístroj opatrený vhodným uzemnením!

- Prístroj môže byť napojený do štandardnej uzemnenej zásuvky (220-240 Volt AC / 50Hz) s dvoma vidlicami. Nechajte si prekontrolovať zásuvku a elektrickú sieť odborníkom, aby ste sa presvedčili o vhodnom uzemnení! Ak nemáte k dispozícii uzemnenú zásuvku, je Vašou zodpovednosťou a povinnosťou nechať si ju vymeniť na riadne uzemnenú zásuvku.

- Sieťový kábel prosím umiestniť bezpečne za chladničku s cieľom vyhnúť sa zraneniam ľudí!

- Prístroj vždy napojte do samostatnej zásuvky, ktorá zodpovedá sieťovému napätiu uvedenému na nálepke prístroja! Takto bude prístroj podávať optimálny výkon, a dá sa predísť preťaženiu elektrickej siete, čo môže mať za následok vzniku požiaru. Zástrčku nikdy nevytiahnite zo zásuvky káblom! Držte zástrčku pevne a takto ju priamo vytiahnite zo zásuvky! Opotrebovaný alebo poškodený kábel dajte opraviť aleb vymeniť! Nepoužívajte prasknutý alebo opotrebovaný kábel! V prípade manipulácie s prístrojom dbajte na bezpečnosť kábla!

## Predlžovací kábel

Podľa možnosti nepoužívajte predlžovací kábel na prevádzku prístroja! Ak je nevyhnutné použitie predlžovacieho kábla, použite uzemnený typ s 3 vedeniami, ktorý je opatrený uzemnenou zástrčkou a vývodom, a napätie je  220-240 V a 10 A.

# PREVÁDZKOVANIE

## Zvláštne predpisy

- V prípade prvého použitia prístroja, alebo keď bol výrobok dlho vo vypnutom stave, môže sa vyskytnúť rozdieľ medzi nastavenou hodnotou a hodnotou, ktorá je na displayi. Ide o normálny stav spôsobený dlhým obdobím nepoužitia vinotéky. Po niekoľkých hodinách sa chladnička dostane do normálnej prevádzky.

- Vinotéku umiestniť tak, aby teplota prostredia bola 10-32 °C! V prípade, že teplota prostredia nie je v tomto intervale, tak to môže mať vplyv na výkon chladničky. Ak prístroj používate na extrémne teplom alebo chladnom mieste, tak sa vnútorná teplota môže kolísať alebo nedosiahne nastavenú teplotu 5-22 °C.

- DX-119-386 DB & DSS: Odporúčame nainštalovať vinotéku na miesto, kde je okolná teplota medzi 19 ° C a 24 ° C a vlhkosť je nižšia ako 60%. Pokiaľ je teplota okolia nad alebo pod odporúčanými teplotami, môže to ovplivniť výkon jednotky. Umiestenie prístroja napríklad v extrémnych chladných alebo horkých podmienkach môže spôsobiť kolísanie vnútorných teplôt. Rozsah 5 °C-18 °C (40°F-65°F) nemusí být dosiahnutý.

## Riadiaci panel

(DX-80.188K, DX-114.270K, DX-200.450K)

|  | Nastavená teplota/Teplota hornej zóny U modelu s 1 zónou vidíte nastavenú teplotu, u modelu s 2 zónami vidíte teplotu hornej zóny. |
| --- | --- |
|  | Aktuálna teplota/Teplota dolnej zóny U modelu s 1 zónou vidíte aktuálnu teplotu, u modelu s 2 zónami vidíte teplotu dolnej zóny. |
|  | Osvetlenie Tlačidlo na zapnutie a vypnutie osvetlenia. |
|  | Hore Jedným stlačením tlačidla môžete zvýšiť teplotu o 1ºC. |
|  | Dole Jedným stlačením tlačidla môžete znížiť teplotu o 1ºC. |
|  | Značenie FAHRENHEIT alebo CELSIUS Môžete zmeniť mernú jednotku Fahrenheit alebo Celsius. |
| POWER | Slúži na vypnutie/zapnutie systému. Stlačením tlačidla POWER sa systém dostane do stavu automatickej kontroly. Po 10 sekundách sa prístroj dostane do stavu normálnej prevádzky. |
| RUN | LED svieti počas fungovania kompresora. |

(DX-119.386 DB, DSS)

|  | Teplotný rozsah s dvoma zónami: Horná zóna: 5-10℃（41℉-50℉） Dolná zóna: 10-18℃（50℉-64℉） |
| --- | --- |
|  | Stlačte na 3 sekundy k odomknutiu všetkých tlačítok. |
|  | Stlačte pre vypnutie alebo zapnutie svetla |
|  | Stlačte alebo k nastaveniu teploty spodnej a hornej zóny |
|  | Stlačte ľavý a naraz na 3 sekundy pre vypnutie |
|  | Stlačte pravý a naraz na 3 sekundy pre zmenu z ℃ na ℉ |
|  | Pokiaľ po dobu 6 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, dotyková obrazovka bude automaticky zablokovaná. |

Poznámka:

- Dolnú zónu nikdy nenastavte na nižšiu teplotu ako horná zóna!

- V prípade vypnutia prístroja ho zapnite len po 3-5 minutách. V opačnom prípade prístroj nebude začať fungovať. V prípade výpadku elektriny vytiahnite zástrčku, vypnite prístroj, a počkajte cca. 30 min, aby sa kompresor schladil. Len po týchto krokoch zapnite prístroj znova. V opačnom prípade budete počuť vypnutie a zapnutie termostatu, ale kompresor nebude fungovať.

## Typy políc, nastavenia

- Tento prístroj dodáme tzn. policami sapele. Police sapel sú z bezpečnostných dôvodov pripevnené skrutkami u modelu DX-200.450K, a police sapele u iných modelov sú umiestnené na držadlách s gumovými podložkami, ktoré sú odolné voči vibráciám.

- Opcionálne police:

- pevné police beech (doporučené k skladovaniu fliaš nastojato, pripevnenie skrutkami)

- výsuvné police beech

- police display beech.

- Flaše môžu byť uskladnené buď naležato alebo nastojato. Rozmery fliaš sa rôznia, pretože aj počet fliaš, ktoré sa zmestia do chladničky je rôzny. Udaná maximálna kapacita sa vzťahuje na flaše Bordeaux 750 ml, ktoré sú umiestnené na maximum miesta na originálne police. Skladovanie iného typu fliaš, alebo iné usporiadanie fliaš alebo použitie opcionálnych políc môže spôsobiť menšiu kapacitu skladovania ako udaná kapacita!

Police:

Polica display na modely DX-114.270K

Pevná polica beech DX-114.270K (polica je z bezpečnostných dôvodov pripevnená skrutkami)

Polica display beech na modely DX-200.450K.

Polica Rolling beech na modely DX-200.450K.

Opcionálne police na modely DX-80.188K: prosíme Vás obrátiť sa na našich obchodných partnerov!

Pokyny na nastavenie police:

Pripevnenie políc môže byť urobené buď podložkami na uchytenie políc (v prípade pevných políc beech a políc sapele) alebo lištou na uchytenie políc. Schéma ukazuje uchyteni políc gumovými podložkami. Ku každej polici prináležia štyri podložky. Háčik podložky sa má umiesniť do diery na vnútornej strane chladničky na víno. V prípade modelu DX-200.450K a u pevných políc beech na podložkách je diera na pripevnenie políc skrutkou, a u ostatných modelov police umiestniť na gumové vložky, prezentovanej na tomto obrázku.

Pripevnenie výsuvných políc:

Výsuvné police môžete namontovať pomocou dvoch lišt (pravá a ľavá lišta), ktoré umiestnite do diery na bočných stranách vinotéky.

Do namontovaných lišt musíte umiestniť konzoly políc (na nasledujúcom obrázku vidíte vonkajšiu konzolu umiestnenú na stenu chladničky a vidíte vnútornú konzolu pripevnenú na policu):

# ÚDRŽBA

## Odmrazovanie chladničky na víno

Prístroj je opatrený systémom automatického odmrazovania. Výparník umiestnený za zadnou stranou automaticky odmrazuje. Paru z vnútra chladničky zozbiera zberný kanál a odvedie ju za zadnou stranou prístroja, a vyparí sa to zo zbernej nádrže umiestnenej pri kompresore.

## Čistenie

- Nech nie je prístroj zapnutý do elektrickej siete a odstráňte jeho obah a police!

- Vnútornú časť prístroja vyčistite teplou vodou so sódou bikarbonou! Pomer miešania 2 polievkové lyžice so sódou bikarbónou do 1 liter vody.

- Očistite police vodou s malým množstvom pracieho prášku!

- Vonkajšiu časť prístroja očistite teplou vodou s malým množstvom pracieho prášku!

- Handru poriadne vyžmýkať pred čistením riadiaceho panelu alebo elektrických komponentov!

- Kryt prístroja vyčistiť zvonka teplou vodou a jemným kvapalným čistiacim práškom! Dobre ho opláchnite a utrite ho jemnou suchou handrou!

## Stav dovolenky

- Krátka dovolenka:	
V prípade času kratšieho ako 3 týždne, nechajte prístroj v prevádzke!

- Dlhá dovolenka (len doporučenie): 	
Ak prístroj nepoužívate po dobu niekoľkých mesiacov, odstráňte jeho obsah   a vytiahnite ho zo zásuvky. Vyčistite a utrite poriadne jeho vnútornu časť, aby bola suchá! Kvôli nepríjemným zápachom a plesniam nechajte dvere trošku otvorené, v prípade potreby ich podoprite!

## Manipulácia s chladničkou na víno

- Odstráňte všetky flaše!

- Lepiacou páskou zalepte pohyblivé súčiastky (police) vo vnútri chladničky!

- Zalepte dvere!

- Prístroj chráňte dekou alebo iným jemným materiálom pred poškodeniam počas prepravy!

## Typy na šetrenie energiou

- Vinotéku umiestniť na najchladnejšie miesto v miestnosti, ďaleko od všetkých tepelných zdrojov a priameho slnečného žiarenia!

- Ak vinotéku preťažíte, kompresor bude dlhšiu dobu v prevádzke.

# CHYBA V PRÍSTROJI?

Veľa jednoduchých chýb môžete aj Vy vyriešiť a takto môžete ušetriť servisné náklady. Pred zavolaním do servisného strediska, prosím vyskúšajte si tieto návrhy na odstránenie chybY!

ODSTRÁNENIE CHÝB

| JAV CHYBY | MOŽNÝ DÔVOD |
| --- | --- |
| Vinotéka nefunguje. | Nie je prístroj zapnutý. Vyhorená poistka. |
| Časté zapnutie a vypnutie. | Teplota miestnosti je teplejšia ako normálne. Dvere sú otvorené často. Dvere nie sú dostatočne zatvorené. Teplota je nevhodne nastavená. Tesnenie dverí je nedostatočné. Tesnenie je znečistené, upchaté. |
| Chvenie, vibrácia. | Skontrolujte, či je prístroj vo vodorovnej pozícii! |
| Príliš veľký hluk. | Tečúci zvuk môže byť spôsobený prúdením chladiacej kvapaliny, čo je normálny jav. Po skončení procesu chladiaceho procesu sa dá počuť zvuk vyvierania, čo je normálny jav. Roztiahnutie sa a stiahnutie sa vnútorných stien môže spôsobiť zvuk praskajúci zvuk. Vinotéka nie je vo vodorovnej pozícii. |
| Nedostatočné zatváranie dverí. | Vinotéka nie je vo vodorovnej pozícii. Dvere boli otočené, ale nevrátili ich späť dostatočne. Tesnenie je znečistené. Police nie sú na na svojom mieste. |

Schéma zapojeni: je na zadnej strane prístroja.

Zaradenie do energetickej triedy: je vo vrecku s návodom na použitie.

# Text boxes

NEBEZPEČIE

POZOR

OPATRNOSŤ

NEBEZPEČIE!

POZOR!